## Slide 1
HBM → L2 → shared → register
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · S2 / 共 4 場
GPU 架構與 HBM
資料在晶片內怎麼走
把放大鏡轉到晶片內：一個 kernel 怎麼從 HBM 把資料一路搬到運算單元。
承接 S1 記憶體階層 —— 這場放大「晶片內」那幾層。

## Slide 2
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · S2
01
放大鏡：S1 階層的「晶片內」這段
S1 全景（8 層）
register
shared / L1
L2
HBM
── 以下晶片外 ──
NVLink
PCIe
DRAM / SSD
本場聚焦：晶片內 4 層
register
每 thread，最快
shared / L1
每 SM，程式可控
L2
全 SM 共用，硬體
HBM（global）
整卡，2–4.8 TB/s
資料離運算單元越近越快；今天看 kernel 怎麼把資料往「近的地方」搬。
GPU 架構與 HBM：資料在晶片內怎麼走
2 / 11

## Slide 3
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · S2
02
GPU 解剖：SM、CUDA core、Tensor core
GPU = 一堆 SM
（streaming multiprocessor，數十～上百個）
一個 SM 裡有什麼
CUDA core：通用浮點/整數運算
Tensor core：矩陣乘加（餵 GEMM、衝高 AI）
Shared memory + L1：自己的高速暫存
Register file + warp 排程器
GPU 架構與 HBM：資料在晶片內怎麼走
3 / 11

## Slide 4
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · S2
03
warp 與 SIMT：用大量 thread 藏延遲
32 threads = 1 warp，一起執行同一指令（SIMT）。一個 SM 同時駐留很多 warp。
warp 0
warp 1
warp 2
warp 3
時間 →
橘＝在算 深＝等 HBM
一個 warp 在等 HBM（數百 cycle）時，排程器切到別的 warp 繼續算 → SM 始終有人在算，延遲被藏住。
GPU 架構與 HBM：資料在晶片內怎麼走
4 / 11

## Slide 5
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · S2
04
晶片內記憶體階層：誰能控制？
層級 | 範圍 scope | 約略頻寬 | 誰管理
Register | 每 thread | 數十 TB/s | 編譯器
Shared memory / L1 | 每 SM | 數十 TB/s | 程式可控 ← tiling 槓桿
L2 cache | 全 SM 共用 | 數 ~ 數十 TB/s | 硬體
HBM（global） | 整卡 | 2 ~ 4.8 TB/s | 程式配置、硬體搬
能「程式控制」的是 shared memory 與 register —— 這就是 tiling 能發揮的地方（下一頁）。
GPU 架構與 HBM：資料在晶片內怎麼走
5 / 11

## Slide 6
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · S2
05
HBM vs GDDR：為什麼資料中心卡用 HBM
HBM（資料中心）
3D 堆疊 DRAM + 超寬匯流排（數千 bit）
頻寬 TB/s 級、單位能耗更省
代價：製程複雜、貴
~3350 GB/s
GDDR（消費卡）
傳統 DRAM、較窄匯流排、較高時脈
成本低、容量/頻寬夠日常與開發
頻寬約 HBM 的 1/3
~1000 GB/s
推論/訓練吃頻寬 → 資料中心卡用 HBM 換頻寬與能效（數字為約略值）。
GPU 架構與 HBM：資料在晶片內怎麼走
6 / 11

## Slide 7
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · S2
06
Shared memory 與 tiling：把資料留在晶片內重複用
naive
每個輸出元素都從 HBM 重讀整行整列 → 大量重複的 HBM 讀取。
HBM 讀取量
大
tiled
把一個 block 載入 shared memory 一次，在晶片內重複用 → HBM 讀取大幅減少。
HBM 讀取量
小
重複用 = 同樣 FLOPs、但更少 bytes → 算術強度 AI 提高（下一頁把它放回 roofline）。
GPU 架構與 HBM：資料在晶片內怎麼走
7 / 11

## Slide 8
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · S2
07
tiling 的效果：把 memory-bound 推成 compute-bound
算術強度 AI →
tiling →
naive
tiled
數字感
naive GEMM 從 HBM 讀 ~ O(N³) bytes
tile 邊長 T → HBM 流量 ÷ T
T 越大省越多，受 shared memory 容量限
這就是為什麼 cuBLAS／tensor core kernel 都重度 tiling —— 把寶貴的 HBM 頻寬花在刀口上。
GPU 架構與 HBM：資料在晶片內怎麼走
8 / 11

## Slide 9
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · S2
08
進出晶片的橋：pinned vs pageable
pageable
CPU DRAM
複製
pinned
bounce buffer
PCIe
GPU HBM
多一跳、不能 async
pinned
pinned DRAM
PCIe（DMA 直達）
GPU HBM
DMA 直達、可 async 與運算重疊
GPU 架構與 HBM：資料在晶片內怎麼走
9 / 11

## Slide 10
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · S2
09
動手：pinned_vs_pageable demo
量什麼
不同大小的 H2D 傳輸頻寬
pageable vs pinned 對照
$ python run.py --sizes-mb 1,4,16,64,256
會看到（示意）
size | pageable | pinned | x
16MB | 11 | 21 | 1.9
64MB | 12 | 24 | 2.0
256MB | 12 | 25 | 2.1
GB/s（數字示意；實際依 PCIe 代數而定）
同一條 PCIe，記憶體 pin 不 pin 差約 2×。
GPU 架構與 HBM：資料在晶片內怎麼走
10 / 11

## Slide 11
本場帶走三件事
1
SM 用「大量 warp」藏記憶體延遲。
一個 warp 等 HBM，就切到別的 warp——前提是頻寬餵得上。
2
晶片內階層：HBM → L2 → shared → register。
能程式控制的是 shared memory 與 register。
3
tiling 與 pinned：把資料留在/搬到「快的地方」。
tiling 提高 AI 往 roofline 右推；pinned 讓 H2D 快又能 async。
下一場 S3 Training vs Inference 的瓶頸差異（以 ASR 為例）