## Slide 1
SSD → DRAM →[PCIe]→ HBM → SM
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · S4 / 共 4 場（終章）
資料搬遷的關卡
與記憶體方案
把資料送到 GPU 要過幾道關？每道關怎麼選方案。
承接 S1 階層 + S2 晶片內 —— 這場講「晶片外」的搬運，並收束整個系列。

## Slide 2
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · S4
01
全圖：從 SSD 到運算單元
NVMe SSD
~7 GB/s
CPU DRAM
~100 GB/s
PCIe
GPU HBM
~3.3 TB/s
L2 / SM
數十 TB/s
本場聚焦：晶片外
S2 晶片內
S1 教你判斷瓶頸、S2 講晶片內；本場把「晶片外」這幾段的搬運方案講完。
資料搬遷的關卡與記憶體方案
2 / 12

## Slide 3
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · S4
02
進出站：H2D / D2H 與 PCIe 瓶頸
Host
CPU DRAM
Device
GPU HBM
H2D（host→device）
D2H（device→host）
PCIe
PCIe Gen4 ~32 / Gen5 ~64 GB/s
比 HBM 慢約 100×；頻繁進出 = 被 PCIe 鎖死。D2H（搬結果回去）也要算。
關鍵：減少跨 PCIe 的次數，或把它「藏」起來（overlap，本場壓軸）。
資料搬遷的關卡與記憶體方案
3 / 12

## Slide 4
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · S4
03
NVLink：多卡與 CPU–GPU 的高速橋
卡間/晶片間頻寬對照（約略值）
PCIe Gen4
32 GB/s
PCIe Gen5
64 GB/s
NVLink 4
900 GB/s
NVLink 比 PCIe 快約一個量級 → 多卡並行（tensor / pipeline parallel）搬權重、啟動值、梯度才划算；NVLink-C2C 還用來連 CPU–GPU（Grace Hopper）。
資料搬遷的關卡與記憶體方案
4 / 12

## Slide 5
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · S4
04
SSD → GPU：傳統路徑 vs GPUDirect Storage
傳統
NVMe SSD
CPU bounce
buffer
GPU HBM
CPU 介入、兩跳
GPUDirect Storage
NVMe SSD
DMA 直達（繞過 CPU）
GPU HBM
用途：大資料集載入、大權重載入、KV cache offload。資料越大，CPU 越是瓶頸 → GDS 把 CPU 移出資料路徑。
資料搬遷的關卡與記憶體方案
5 / 12

## Slide 6
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · S4
05
Unified Memory（一）：NVIDIA UVM（遷移式）
單一指標、CPU/GPU 都能存取；page fault 觸發「頁面遷移」，可超額配置（用超過 HBM 容量），cudaMemPrefetchAsync 可預取藏延遲。
好處
程式簡單（不必手動 copy）
能跑超過 HBM 容量的工作集
壞處
page fault 有開銷
存取型態差會 thrashing（來回搬）
本質仍是「遷移」——資料還是要搬，只是自動化了。
資料搬遷的關卡與記憶體方案
6 / 12

## Slide 7
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · S4
06
Unified Memory（二）：Apple 零複製、Grace Hopper
Apple 統一記憶體
CPU/GPU 共用同一塊實體記憶體
零複製（根本不搬）
代價：頻寬較低（LPDDR）→ 跑得動大模型但慢
Grace Hopper（GH200）
Grace(LPDDR5X) + Hopper(HBM3)
NVLink-C2C ~900 GB/s 硬體一致性連接
→ 又大又快的統一記憶體
三種「unified」機制不同：遷移（NVIDIA UVM） / 零複製（Apple） / 一致性互連（Grace Hopper）
資料搬遷的關卡與記憶體方案
7 / 12

## Slide 8
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · S4
07
各方案速覽：容量 / 頻寬 / 定位
方案 | 記憶體 | 容量 | 頻寬 | 定位
RTX 4090 | GDDR6X | 24 GB | ~1 TB/s | 開發 / 本機
A100 80GB | HBM2e | 80 GB | ~2 TB/s | 訓練/推論
H100 SXM | HBM3 | 80 GB | ~3.35 TB/s | 主力
H200 | HBM3e | 141 GB | ~4.8 TB/s | LLM 推論
Apple M 系列 | 統一 LPDDR | 128–192 GB+ | ~0.4–0.8 TB/s | 本機大模型
Grace Hopper | HBM3+LPDDR5X | 96 + ~480 GB | HBM ~4 TB/s | 超大模型
選型心法：memory-bound 推論看「頻寬 + 容量」，不是峰值 FLOPS。
資料搬遷的關卡與記憶體方案
8 / 12

## Slide 9
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · S4
08
心法：把工作集 match 到對的記憶體
工作集裝得下 HBM？
→ 純 GPU，最快
裝不下但搬得動？
→ offload / UVM / GPUDirect（接受搬運成本，盡量 overlap）
要超大容量？
→ 統一記憶體（Apple / Grace Hopper，換取不同頻寬）
沒有「最好」的記憶體，只有最 match 你工作集的。
資料搬遷的關卡與記憶體方案
9 / 12

## Slide 10
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · S4
09
壓軸：prefetch / overlap —— 預先把資料搬到對的地方
naive
搬0
算0
搬1
算1
搬2
算2
overlapped
搬0
搬1
搬2
算0
算1
算2
省下的時間
用第二條 stream 預取下一批，compute 一邊算、copy 一邊搬 → 搬運被藏在運算後面。DataLoader 的 num_workers + pin_memory + prefetch 是同一招。
資料搬遷的關卡與記憶體方案
10 / 12

## Slide 11
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · S4
10
動手：prefetch_overlap demo（壓軸）
量什麼
naive（搬完才算）vs overlapped（邊搬邊算）
看 prefetch 把搬運藏起來省多少
$ python run.py --num 16 --iters 6
會看到（示意）
做法 | 時間
naive（搬完才算） | 100 ms
overlapped（邊搬邊算） | 58 ms
加速 | ~1.7x
（數字示意；搬運與運算時間越接近，效益越大）
這就是整個系列的收束：把搬運「藏」起來，讓昂貴的算力不再空等。
資料搬遷的關卡與記憶體方案
11 / 12

## Slide 12
系列總結：速度的故事，大半是「搬運」的故事
S1
Roofline：先問 compute-bound 還是 memory-bound。
S2
晶片內：HBM / tiling / pinned —— 把資料留在「快的地方」。
S3
訓練 vs 推論：decode memory-bound、KV cache、ASR 架構決定速度。
S4
晶片外：PCIe / NVLink / GDS / Unified Memory，選對方案 + prefetch overlap。
判斷瓶頸 → 縮短/隱藏搬運 → 選對記憶體。 速度的故事，大半是「資料在哪、怎麼搬」的故事。 🎉