## Slide 1
1 GPU
單卡跑得完
Part A
Part B
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · 第二堂課
Transformer 上機：
從一張卡的每個 block，到多卡的通訊
Part A：把玩具 Transformer 逐 block 攤開，看每一步跑在 GPU 的哪個單元、被算力還是頻寬卡住。
Part B：模型大到一張卡裝不下——資料平行有哪些問題，NVIDIA 用哪些跨 GPU 通訊新技術補上。
延續第一堂：roofline · 記憶體階層 · KV cache · decode 的 memory-bound

## Slide 2
讀書會 · 第二堂課 · Transformer × GPU
00
這堂課的兩條線
Part A
單卡逐 block × GPU
玩具 Transformer：T=6、d=6、2 heads（同構真實模型）
逐 block 拆：Embed → QKV → 多頭 → Attention → Add&Norm → FFN
每個 block 落在哪個單元：tensor core / CUDA core / HBM / L2 / shared
誰是 compute-bound、誰是 memory-bound
結論：整個模型一張卡（一顆 HBM）跑得完
Part B
多卡的資料平行與互連
一張卡裝不下：權重 + KV cache + optimizer 狀態
資料平行 (DP) 的四個問題（本堂重點）
切模型本身：張量 TP / 管線 PP / 專家 EP
通訊變瓶頸 → NVLink5 / NVSwitch / SHARP / NCCL
跨節點 InfiniBand / Spectrum-X；2026：Rubin、CMX
一條主線：先看懂一張卡怎麼跑一個 Transformer，再看模型變大後、卡與卡之間要搬什麼。
讀書會 · 第二堂課
2 / 24

## Slide 3
讀書會 · 第二堂課 · Transformer × GPU
01
回顧：我們的玩具 Transformer
真實模型 d=12288、96 heads、128K context——大到畫不出來。把維度縮到極小、但保留每一個分叉，結構與尺寸無關。
玩具規格
維度 玩具 真實(GPT級)
序列長 T
6
128K+
d_model
6
12288
heads
2
96+
d_head
3
128
FFN hidden
12（2×）
4×d
一層 Decoder block 的資料流（GPT 這類只留 decoder）
Embed + 位置
↓
Masked Self-Attn
↓
Add & Norm
↓
FFN 6→12→6
↓
Add & Norm
↓
→ logits
我 愛 喝 咖 啡 →
attention 是 token 間唯一交換資訊的地方；FFN 對每個 token 獨立（token 軸天生平行）。
同構：玩具上看懂的每一條資料流，乘上倍率就是真實模型。這堂課逐 block 問「它在 GPU 上跑在哪」。
Part A · 單卡：Transformer 逐 block × GPU
3 / 24

## Slide 4
讀書會 · 第二堂課 · Transformer × GPU
02
我們要對應的那台 GPU
在逐 block 之前，先把 GPU 的零件擺出來——每個 block 會用到其中幾個。
運算單元（誰在算）
Tensor Core
整塊 tile 的矩陣乘加（MMA）→ 吃 GEMM
CUDA Core
純量逐格算 → softmax / norm / 逐元素
SM / warp
32 執行緒一組；大量 warp 藏記憶體延遲
記憶體階層（資料住哪）
HBM（global）
~3.35 TB/s · 大而慢 · 權重 + KV cache 住這
L2 cache
~數十 MB · 全晶片共用
Shared / L1
~228 KB/SM · 程式可控（tiling 關鍵）
Register
最快 · tensor core 直接吃
🔍 互動環節① 切出去開 interactive/gpu_map.html：Cluster → Node → GPU → SM → 運算單元(CUDA/Tensor) 下鑽，回來接逐 block。
Part A · 單卡：Transformer 逐 block × GPU
4 / 24

## Slide 5
讀書會 · 第二堂課 · Transformer × GPU
03
Block 0 — Embedding + 位置編碼
0·Embed+PE
▸
1·QKV 投影
▸
2·多頭切分
▸
3·Attention
▸
4·Add & Norm
▸
5·FFN
token id → 查表（gather）→ 向量 [6]
我
愛
喝
咖
啡
…
查表
Embedding 表 [vocab × 6]
住 HBM · 只讀取用到的幾列
+ 位置編碼：把「第幾個字」的資訊加進向量 → 得到 X [6×6]（逐元素相加）
→ 對應 NVIDIA GPU
主要運算
查表 gather + 逐元素加
用到單元
CUDA core（不是 tensor core）
資料位置
embedding 表在 HBM
搬運型態
隨機讀取幾列 → 記憶體存取
memory-bound（運算極少）
第一步幾乎不算數：只是把字換成向量。GPU 這裡是在「搬」，不是在「算」。
Part A · 單卡：Transformer 逐 block × GPU
5 / 24

## Slide 6
讀書會 · 第二堂課 · Transformer × GPU
04
Block 1 — QKV 投影：第一個大矩陣乘
0·Embed+PE
▸
1·QKV 投影
▸
2·多頭切分
▸
3·Attention
▸
4·Add & Norm
▸
5·FFN
X [6×6] 各乘三個權重 → Q、K、V [6×6]
X
×
Wq
Wk
Wv
→ Q,K,V
這是標準 GEMM（矩陣×矩陣）。真實模型 d=12288 → 這幾個乘法是每層算力大戶。
→ 對應 NVIDIA GPU
主要運算
GEMM：X · W（矩陣乘）
用到單元
Tensor Core（MMA 一次一塊 tile）
資料流動
HBM → L2 → shared → register
加速關鍵
tiling：tile 留 shared 重複用
compute-bound（T 夠大時）
權重從 HBM 讀進來、切成 16×16 的 tile 餵進 tensor core——這就是 GPU「算得快」的主場。
Part A · 單卡：Transformer 逐 block × GPU
6 / 24

## Slide 7
讀書會 · 第二堂課 · Transformer × GPU
05
Block 2 — 多頭切分：分叉就是平行軸
0·Embed+PE
▸
1·QKV 投影
▸
2·多頭切分
▸
3·Attention
▸
4·Add & Norm
▸
5·FFN
6 維「切」成 2 個 head × 3 維——兩個 head 結構相同、彼此零依賴
Q,K,V [6×6]
head 1
head 2
→ 各自算 attention
多送 GPU 一個平行軸（head 軸）：head 之間可同時算，對到不同 tile / 不同 warp（batched GEMM）。
→ 對應 NVIDIA GPU
切出來的
head 軸（玩具 2、真實 96+）
平行對應
batched GEMM / 不同 warp、tile
為何重要
GPU 靠「寬」——平行軸越多越好餵
延伸
GQA：多個 Q head 共用一組 KV
餵飽平行度 → 高利用率
Transformer 天生「寬」：head 軸、token 軸都能平行——這正是它為 GPU 而生的原因（第一堂 Part 5）。
Part A · 單卡：Transformer 逐 block × GPU
7 / 24

## Slide 8
讀書會 · 第二堂課 · Transformer × GPU
06
Block 3 — Attention：prefill 與 decode 兩張臉
0·Embed+PE
▸
1·QKV 投影
▸
2·多頭切分
▸
3·Attention
▸
4·Add & Norm
▸
5·FFN
一個 head 的矩陣鏈：Q·Kᵀ → softmax → ·V
Q·Kᵀ
GEMM/GEMV
→
softmax
CUDA core
→
·V
GEMM/GEMV
Prefill（吃整段） Q[6×3]·Kᵀ = GEMM · 整批算 · 高 AI → compute-bound
Decode（逐字吐） q[1×3]·Kᵀ = GEMV · KV cache 從 HBM 重讀 · AI≈1 → memory-bound
→ 對應 NVIDIA GPU
Q·Kᵀ / ·V
Tensor Core（矩陣乘）
softmax
CUDA core（逐元素/歸約）
KV cache
住 HBM（塞不進晶片）
decode 瓶頸
每步從 HBM 重串流 KV
prefill=compute / decode=memory
同一段 attention，prefill 吃算力、decode 吃頻寬——第一堂「<5% 利用率之謎」就發生在這個 block。
Part A · 單卡：Transformer 逐 block × GPU
8 / 24

## Slide 9
讀書會 · 第二堂課 · Transformer × GPU
07
Block 4 — Add & LayerNorm：不上 tensor core 的那些
0·Embed+PE
▸
1·QKV 投影
▸
2·多頭切分
▸
3·Attention
▸
4·Add & Norm
▸
5·FFN
殘差相加（Add）+ 層正規化（LayerNorm）
輸入 X
+
子層輸出
→
LayerNorm
這些是逐元素相加、求平均與變異數（歸約）——運算量很少，但要把整份 activation 從 HBM 讀進來、寫回去。
工程實務：常和前後運算「fuse（融合）」成一個 kernel，避免多跑一趟 HBM。
→ 對應 NVIDIA GPU
主要運算
逐元素加 + 歸約（mean/var）
用到單元
CUDA core（非 tensor core）
資料流動
整份 activation 進出 HBM
優化手段
kernel fusion 減少 HBM 往返
memory-bound（算少、搬多）
Transformer 不是只有大矩陣乘。這些「小」運算是純 memory-bound，融合它們是省頻寬的日常功夫。
Part A · 單卡：Transformer 逐 block × GPU
9 / 24

## Slide 10
讀書會 · 第二堂課 · Transformer × GPU
08
Block 5 — FFN：另一組大矩陣乘
0·Embed+PE
▸
1·QKV 投影
▸
2·多頭切分
▸
3·Attention
▸
4·Add & Norm
▸
5·FFN
每個 token 獨立過兩層：6 → 12 → 6（中間放大 4×，玩具用 2×）
X [6]
W1 (6→12)
h [12]
GELU
W2 (12→6)
out [6]
兩個 GEMM，中間夾一個非線性（GELU）。真實模型 FFN 常佔一層 2/3 的參數與算力。token 之間零依賴 → 整批一起算。
→ 對應 NVIDIA GPU
主要運算
兩個 GEMM（W1、W2）
用到單元
Tensor Core 主場
GELU
CUDA core（逐元素）
平行軸
token 軸天然平行
compute-bound（大 GEMM）
FFN 和 QKV 一樣是 tensor core 的主場。一層裡「大矩陣乘吃算力、其餘吃頻寬」的節奏就此定調。
Part A · 單卡：Transformer 逐 block × GPU
10 / 24

## Slide 11
讀書會 · 第二堂課 · Transformer × GPU
09
一頁看完：block → GPU 單元 → 被誰卡住
#
Block
運算
GPU 單元
資料/搬運
判定
0
Embed + 位置
查表 gather + 加
CUDA core
HBM 讀幾列
memory
1
QKV 投影
GEMM
Tensor Core
tile 留 shared
compute
2
多頭切分
拆平行軸
warp / batched
—
結構
3
Attention
QKᵀ/softmax/·V
Tensor+CUDA
KV cache 住 HBM
pre=C / dec=M
4
Add & Norm
逐元素 + 歸約
CUDA core
activation 進出 HBM
memory
5
FFN
兩個 GEMM
Tensor Core
tile 留 shared
compute
🔬 互動環節② 開 interactive/transformer_map.html：全景 → Block → Attention → Head → 計算子(L2⟷HBM) → FlashAttention(線上 softmax) → 硬體，切 訓練/Prefill/Decode 看資料流。
Part A · 單卡：Transformer 逐 block × GPU
11 / 24

## Slide 12
讀書會 · 第二堂課 · Transformer × GPU
10
Part A 收束：一張卡就跑得完
1 顆 GPU
HBM 80–192 GB
模型權重
KV cache
中間 activation
玩具 Transformer——甚至 7B 這種真實小模型——的權重、KV cache、activation 全部塞得進一顆 GPU 的 HBM。所有 block 的資料流都在同一顆晶片裡走完，沒有跨卡問題。
但是…… 70B、175B、甚至上兆參數的模型呢？一顆 HBM 放不下。這就是 Part B。
單卡的世界：看 roofline、看記憶體階層就夠了。跨過一顆 GPU 的容量，遊戲規則就變了。
Part A · 單卡：Transformer 逐 block × GPU
12 / 24

## Slide 13
讀書會 · 第二堂課 · Transformer × GPU
11
為什麼一張卡不夠：三筆帳都在漲
以推論/訓練一個大模型為例，HBM 要同時裝下這幾樣——很快就爆掉 80–192 GB。
模型權重
70B fp16 ≈ 140 GB
175B ≈ 350 GB
一張 H100(80GB)/H200(141GB) 就放不下 70B 權重
KV cache
隨 序列長 × batch
× 層數 線性長大
長上下文 + 高併發 → 動輒數十~上百 GB
訓練狀態
梯度 + Adam 狀態
≈ 參數量的 3–4×
訓練時遠比推論更吃容量（第一堂 Part 3）
模型放不進一顆 HBM → 必須拆到多張卡。問題是：拆什麼、卡跟卡之間要搬什麼？
Part B · 多卡：資料平行與 NVIDIA 互連
13 / 24

## Slide 14
讀書會 · 第二堂課 · Transformer × GPU
12
資料平行 (Data Parallel)：最直覺的第一招
每張卡放「一份完整模型」，把 batch 切開各算各的，再把梯度對齊。
GPU 0
整份模型
batch 第 1/4 份
GPU 1
整份模型
batch 第 2/4 份
GPU 2
整份模型
batch 第 3/4 份
GPU 3
整份模型
batch 第 4/4 份
↕ 每步：梯度 all-reduce（把 4 張卡的梯度加總、再發回每張卡）
DP 擅長什麼
實作最簡單、最成熟
訓練吞吐幾乎線性擴充
推論可服務更多併發請求
模型「放得下一張卡」時的首選
資料平行＝複製模型、切資料、同步梯度。切的是「資料」，不是「模型」——這正是它的天花板。
Part B · 多卡：資料平行與 NVIDIA 互連
14 / 24

## Slide 15
讀書會 · 第二堂課 · Transformer × GPU
13
資料平行的四個問題（本堂重點）
① 模型沒有變小
每張卡仍要放整份模型 → 「一張卡裝不下」的模型，DP 根本救不了。
② 通訊隨規模長大
梯度 all-reduce 每步要搬 ≈ 2× 參數量；模型越大、卡越多，同步成本越兇。
③ 記憶體重複浪費
權重、梯度、optimizer 狀態每張卡各存一份 → ZeRO/FSDP 把它們切開，但換來更多通訊。
④ 推論延遲無解
decode 是 memory-bound；DP 只增吞吐、對單一請求的延遲沒幫助，KV cache 還各卡獨立。
①最致命：DP 切資料、不切模型。要裝下大模型、又想壓通訊，就得把「模型本身」拆開。
Part B · 多卡：資料平行與 NVIDIA 互連
15 / 24

## Slide 16
讀書會 · 第二堂課 · Transformer × GPU
14
切模型本身：張量 / 管線 / 專家平行
既然 DP 不切模型，就換三種「切模型」的平行——各自切不同的軸，付不同的通訊代價。
Tensor Parallel
TP · 張量平行
切什麼 切「層內」：一個矩陣乘橫著切到多卡
每層 2 次 all-reduce
通訊最重 → 必須待在 NVLink 域
Pipeline Parallel
PP · 管線平行
切什麼 切「層間」：不同層放不同卡，像流水線
點對點傳 activation（p2p）
有 bubble（頭尾閒置）
Expert Parallel
EP · 專家平行
切什麼 切「MoE 專家」：不同 expert 放不同卡
all-to-all 路由 token
省 FLOPs、不省通訊
實務是「3D/4D 混合」：DP + TP + PP(+ EP) 疊用。切得越細、卡間通訊越密——通訊就成了新瓶頸。
Part B · 多卡：資料平行與 NVIDIA 互連
16 / 24

## Slide 17
讀書會 · 第二堂課 · Transformer × GPU
15
通訊變瓶頸：頻寬階梯決定誰住哪
卡間搬資料的速度差一個數量級往下掉。哪種平行「通訊多」，就得住在「線快」的那一層。
晶片內 HBM
~3.35 TB/s
（單卡基準）
NVLink 5 / NVSwitch
~1.8 TB/s / GPU
scale-up：TP、EP 住這裡
跨節點 InfiniBand / Spectrum-X
~50–100 GB/s / GPU
scale-out：DP、PP 可容忍
PCIe Gen5
~64 GB/s
沒 NVLink 時的卡間路（會被拖死）
心法：把「通訊最兇」的平行（TP/EP）綁在最快的線（NVLink）；「通訊稀」的（DP/PP）才放去跨節點。
Part B · 多卡：資料平行與 NVIDIA 互連
17 / 24

## Slide 18
讀書會 · 第二堂課 · Transformer × GPU
16
NVIDIA 解法① scale-up：把多顆綁成一顆大 GPU
NVLink + NVSwitch 用「記憶體語意」把整個機架的 GPU 連成一個高頻寬域——TP/EP 的家。
NVLink 5
1.8 TB/s / GPU
18 條 × 100 GB/s；≈ PCIe Gen5 的 14×
NVSwitch（4 代）
全連通 fabric
72 顆非阻塞互連；可擴到 576 GPU / 1 PB/s
GB200 NVL72
72 顆 = 一個域
130 TB/s 聚合頻寬，當一顆「大 GPU」用
2026 最新 · Rubin
NVLink 6：3.6 TB/s / GPU（NVLink 5 的 2×） Vera Rubin NVL72：260 TB/s 聚合 CES 2026 發表、H2 2026 出貨；NVL144/CPX 版把 prefill 拆出來做
scale-up 的意義：一個 NVLink 域內，72 顆 GPU 的 HBM 像一大池——大模型的 TP/EP 就攤在這池裡跑。
Part B · 多卡：資料平行與 NVIDIA 互連
18 / 24

## Slide 19
讀書會 · 第二堂課 · Transformer × GPU
17
NVIDIA 解法② 把 all-reduce 搬進交換器：SHARP
傳統 all-reduce
每張卡互相收發、在 GPU 上做加總 → 佔 NVLink 頻寬、也佔 GPU 的 SM 去算加法。
G0
G1
G2
G3
互相收發、GPU 自己加
SHARP（in-network reduction）
加總直接在 NVSwitch / IB 交換器的晶片裡做完 → 省 NVLink 頻寬、也把 GPU 的 SM 解放出來算模型。
G0
G1
G2
G3
NVSwitch：算好加總
交換器算、發回結果
NCCL 是這一切的軟體層：all-reduce / all-gather / reduce-scatter / all-to-all 的實作，2.27 起 NVLink 與 IB 都能吃 SHARP。
梯度同步（DP）、層內同步（TP）都靠 all-reduce——把它 offload 進交換器，通訊瓶頸就鬆一大截。
Part B · 多卡：資料平行與 NVIDIA 互連
19 / 24

## Slide 20
讀書會 · 第二堂課 · Transformer × GPU
18
NVIDIA 解法③ scale-out：跨節點的網路
一個機架塞不下時，用網路把多台節點串成 AI factory——這裡走「訊息語意」（RDMA）。
InfiniBand（Quantum）
NDR 400 / XDR 800 Gb/s
HPC 老本行，原生支援 SHARP
Spectrum-X 乙太
為 AI 調過的以太網
adaptive routing + 壅塞控制，跑 RoCEv2
GPUDirect RDMA
遠端 NIC 直達 HBM
繞過 CPU，跨節點也能直接讀寫對方 GPU
scale-up vs scale-out
scale-up（NVLink） 記憶體語意、~TB/s、機架內 → 綁 TP/EP scale-out（IB/乙太） 訊息語意、~百 Gb/s、跨節點 → 綁 DP/PP
兩層網路差一個數量級：所以「通訊密的平行留機架內、稀的才跨節點」不是選擇，是被頻寬逼的。
Part B · 多卡：資料平行與 NVIDIA 互連
20 / 24

## Slide 21
讀書會 · 第二堂課 · Transformer × GPU
19
組起來：一個大模型怎麼跑在 NVL72 上
把前面的技術疊起來，看一個「一張卡裝不下」的模型實際怎麼被攤開。
① 一個 NVLink 域 = 一顆大 GPU
GB200 NVL72 把 72 顆連成 130 TB/s 的域 → 大模型的權重攤在這一池 HBM 裡放得下。
② 域內做 TP + EP
層內矩陣切到多卡、MoE 專家散到多卡，每層的 all-reduce / all-to-all 跑在 NVLink，並用 SHARP 加速。
③ 跨域做 DP + PP
多個 NVL72 之間用 InfiniBand / Spectrum-X 做資料平行的梯度同步、管線的 activation 傳遞。
④ NCCL 統籌
上層一律用 NCCL 呼叫集合通訊，自動選 NVLink 還是網路、要不要走 SHARP。
真實訓練＝DP × TP × PP × EP 的混合，每一軸配一種通訊、一條線——互連技術就是讓這套疊得起來。
Part B · 多卡：資料平行與 NVIDIA 互連
21 / 24

## Slide 22
讀書會 · 第二堂課 · Transformer × GPU
20
2026 新招 CMX：把 KV cache 搬出 HBM
呼應第一堂：decode 是 memory-bound，KV cache 又吃 HBM 容量。CMX 給它一層專屬儲存。
GPU HBM
最快、最貴、最小
CPU DRAM
中間層
NVMe flash (CMX)
大、便宜、放 KV
BlueField-4
+ Spectrum-X
排 I/O
CMX 帶來什麼
~5×
token 吞吐
~4×
能源效率
~2×
資料載入
Dynamo + NIXL 統籌 prefill/decode/KV，並支援 prefill–decode 拆分與前綴重用。
互連技術不只服務訓練：把 KV cache 卸到網路掛載的 flash，直接打 decode 的頻寬/容量牆。
Part B · 多卡：資料平行與 NVIDIA 互連
22 / 24

## Slide 23
讀書會 · 第二堂課 · Transformer × GPU
21
互動環節③：多卡平行地圖
🕸️ 切出去開 interactive/parallelism_map.html ——把同一個玩具 Transformer 攤到多張卡上。
1 單卡
整份模型在一顆 HBM → 沒有通訊
2 裝不下
模型長大 → 權重/KV/狀態溢出一顆卡
3 資料平行 DP
複製模型、切 batch、梯度 all-reduce（看四個問題）
4 張量平行 TP
把「一層」的 Wq/Wk/Wv/Wo+W1/W2 每個矩陣切 4 片、每層 all-reduce
5 管線平行 PP
整層分段（不切一層內部）、p2p 傳 activation、看 bubble
6 互連硬體
各平行走 NVLink/NVSwitch 還是 IB/Spectrum-X（scale-up vs scale-out）
操作：數字鍵 1–6 跳層 · Esc 回上層 （TP / PP 兩層會畫出「一層」的權重矩陣怎麼被切）
抽象的「切哪個軸、走哪條線」變成看得到、玩得到的東西——這是本堂的落地。
Part B · 多卡：資料平行與 NVIDIA 互連
23 / 24

## Slide 24
讀書會 · 第二堂課 · Transformer × GPU
22
帶走三句話
1
一張卡：逐 block 看單元
Transformer 每個 block 落在 tensor core（大 GEMM）或 CUDA core（softmax/norm/查表）；大矩陣吃算力、其餘吃頻寬。
2
多卡：DP 切資料、不切模型
資料平行救不了「裝不下」的模型，還有通訊/重複/延遲四問題 → 得靠 TP/PP/EP 切模型本身。
3
互連決定切法的可行性
通訊階梯逼你把 TP/EP 綁 NVLink 域、DP/PP 才跨節點；NVSwitch+SHARP、Rubin/NVLink6、CMX 都在鬆這道牆。
下一步：把 demo 在多卡 GPU 上實跑，量 all-reduce 頻寬與 TP 的通訊佔比。
Part B · 多卡：資料平行與 NVIDIA 互連
24 / 24