## Slide 1
roofline → 共同演化
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · S1–S5 全系列合輯
速度的故事：
平行度 × 資料搬運
從 roofline 與記憶體階層出發，看懂訓練/推論的瓶頸、資料搬遷的每道關卡，
最後拉高視角：模型設計與計算機結構如何互相塑造（CNN → Transformer → 混合架構）。
聽眾：data science 背景 · 原 S1–S5 五場內容重編去重

## Slide 2
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · 合輯
01
開場謎題：最貴的算力，為什麼用不到？
謎題
< 5%
同一張 H100，batch=1 的 LLM 解碼，tensor core 利用率常不到 5%——買了全世界最貴的算力，卻幾乎用不到。為什麼？
答案不在「算力不夠」，而在「資料搬不夠快 + 平行度不夠」——整份合輯就在拆這件事。
GPU 記憶體與資料搬遷 · 合輯
2 / 34

## Slide 3
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · 合輯
02
路線圖：五個篇章
1
機器
GPU 是台什麼樣的機器：SM / warp / Amdahl / 記憶體階層
2
一把尺
算術強度與 roofline：compute-bound 還是 memory-bound？
3
模型上機
訓練 vs 推論：prefill / decode / KV cache / batch（Transformer 推論）
4
資料搬遷
把搬運藏在運算後面：prefetch / overlap（壓軸）
5
共同演化
拉高視角：模型設計 ⇄ 計算機結構（CNN → Transformer → 混合）
主線：先認識機器 → 拿到尺 → 量模型 → 修搬運 → 回頭看懂模型為什麼長這樣。
GPU 記憶體與資料搬遷 · 合輯
3 / 34

## Slide 4
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · 合輯
🔍 互動環節
講者：切出去打開互動式地圖，從 Cluster 一路切到 SM、再到 CUDA / Tensor core
interactive/gpu_map.html
Cluster
Node
GPU
SM
運算單元
點發亮的元件往內切 · Esc 回上層 · 1–5 直接跳層 · 講完按 5 停在運算單元，回來接下一頁
Part 1 · 機器
4 / 34

## Slide 5
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · 合輯
03
warp 與 SIMT：用大量 thread 藏延遲
32 threads = 1 warp，一起執行同一指令（SIMT）。一個 SM 同時駐留很多 warp。
warp 0
warp 1
warp 2
warp 3
時間 →
橘＝在算 深＝等 HBM
一個 warp 在等 HBM（數百 cycle）時，排程器切到別的 warp 繼續算 → SM 始終有人在算。
藏延遲的前提：有夠多 warp、且頻寬餵得上——「大量平行」不是 GPU 的加分項，是它存在的前提。
Part 1 · 機器
5 / 34

## Slide 6
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · 合輯
04
餵飽一張卡要多少平行度？Amdahl 給天花板
H100 SXM 的「寬」
132 SM × 128 lane ≈ 16,896 條 lane + 528 tensor core
每條 lane 還要數十個 warp 待命藏延遲
→ 同時要有 10⁵ 量級的 thread 在飛
Amdahl's Law
加速上限 = 1 / ((1−p) + p/N)
p = 可平行比例，N = lane 數
p = 95%、N → ∞：最多也只有 20×
N 夠大之後，瓶頸只剩序列的 (1−p)
模型裡任何「序列相依」的部分，都是 p 的天花板——這句話 Part 3、Part 5 都會用到。
Part 1 · 機器
6 / 34

## Slide 7
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · 合輯
05
記憶體階層：每遠一站，慢一個數量級
層級 | 約略頻寬 | 誰管理 | 備註
Register | 數十 TB/s | 編譯器 | 晶片內最快
Shared memory / L1 | 數十 TB/s | 程式可控 | tiling 的槓桿（Part 2）
L2 cache | 數 ~ 數十 TB/s | 硬體 | 全 SM 共用
HBM（GPU 全域） | 2 ~ 4.8 TB/s | 程式配置 | A100~2 / H100~3.35 / H200~4.8
NVLink（GPU↔GPU） | ~900 GB/s | — | 比 PCIe 快一個量級
PCIe（Host↔Device） | Gen4 ~32 / Gen5 ~64 GB/s | — | 最常被跨越的瓶頸
CPU DRAM（DDR5） | ~50 ~ 100+ GB/s | OS | 主機記憶體
NVMe SSD | ~3 ~ 7 GB/s | OS | 資料集 / 權重來源
HBM 是 TB/s、PCIe 是 GB/s——差約 100×；瓶頸＝資料必經的「最慢那段路」（常是 PCIe）。能程式控制的只有 shared memory 與 register。
Part 1 · 機器
7 / 34

## Slide 8
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · 合輯
06
為什麼越快的記憶體越小？看每 GB 價格（2026 初）
↑ 越貴 · 越快 · 越小
片上 SRAM
$5,000/GB 起
KB ~ MB · 數十 TB/s
HBM3E
$13–17/GB
數十 ~ 141 GB · ~3–5 TB/s
一般 DRAM（DDR5）
$2–3/GB
TB 級 · ~100 GB/s
↓ 越便宜 · 越慢 · 越大
價差有多誇張
SRAM ≈ HBM 的 ~300–2000×
HBM ≈ DDR5 的
~5–8×
所以呢
晶片內貴到只放得起 KB~MB → SRAM 註定很小
KV cache（GB）塞不進 SRAM → 只能住 HBM、decode 每步串流（Part 3）
Groq 全 SRAM → 一顆只有 230MB、貴 → 要很多顆（Part 5）
頻寬階層（上一頁）與價格階層是同一回事：越快越貴越小 → 「容量／頻寬／成本」三角逼出整個記憶體階層。
價格為 2026 初概略合約價（HBM3E 2025 H1 高峰曾 $17–20）；SRAM 為片上等效估計、非市售模組。
Part 1 · 機器
8 / 34

## Slide 9
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · 合輯
07
方案速覽與選型心法
方案 | 記憶體 | 容量 | 頻寬 | 定位
RTX 4090 | GDDR6X | 24 GB | ~1 TB/s | 開發 / 本機
A100 80GB | HBM2e | 80 GB | ~2 TB/s | 訓練/推論
H100 SXM | HBM3 | 80 GB | ~3.35 TB/s | 主力
H200 | HBM3e | 141 GB | ~4.8 TB/s | LLM 推論
Apple M 系列 | 統一 LPDDR | 128–192 GB+ | ~0.4–0.8 TB/s | 本機大模型
Grace Hopper | HBM3+LPDDR5X | 96 + ~480 GB | HBM ~4 TB/s | 超大模型
決策：裝得下 HBM → 純 GPU；裝不下但搬得動 → offload/UVM/GDS + overlap；要超大容量 → 統一記憶體。
memory-bound 推論看「頻寬 + 容量」，不是峰值 FLOPS。沒有最好的記憶體，只有最 match 工作集的。
Part 1 · 機器
9 / 34

## Slide 10
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · 合輯
08
兩種「慢」：你被誰卡住？
Compute-bound
瓶頸：峰值 FLOPS（算得不夠快）
症狀：算力利用率高、加大 batch 也快不了
典型：大矩陣乘法、模型訓練
Memory-bound
瓶頸：記憶體頻寬（資料搬不夠快）
症狀：算力利用率低、加大 batch 吞吐會升
典型：自迴歸解碼、element-wise 運算
怎麼判斷在哪一邊？用一把尺：算術強度（下一頁）。
Part 2 · 一把尺
10 / 34

## Slide 11
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · 合輯
09
一把尺：算術強度 (Arithmetic Intensity)
AI = 完成運算的 FLOPs ÷ 需搬動的 Bytes
單位：FLOPs / Byte —— 每搬 1 個位元組，能換到幾次浮點運算
AI 高 → compute-bound
每搬一點資料就做很多運算。例：大方陣 GEMM，AI ≈ 數百。
AI 低 → memory-bound
大多時間在等資料。例：矩陣×向量 GEMV，AI ≈ 1–2（fp16）。
Part 2 · 一把尺
11 / 34

## Slide 12
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · 合輯
10
Roofline：一眼看出你的天花板
可達成
算力
算術強度 AI (FLOPs/Byte) →
ridge point
頻寬上限
算力上限
GEMV
大 GEMM
斜線 = 頻寬上限
(memory-bound)
平頂 = 算力上限
(compute-bound)
轉折 = ridge point
點落在斜線上 → 受頻寬限，換更強算力也沒用
Part 2 · 一把尺
12 / 34

## Slide 13
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · 合輯
11
Ridge point 範例：H100
990
TFLOPS
BF16 tensor 峰值算力
3.35
TB/s
HBM3 記憶體頻寬
≈300
FLOPs/Byte
ridge point = 算力 ÷ 頻寬
算術強度 < 300 的運算，再強的 tensor core 也餵不飽——你只能拿到「頻寬的速度」。
（數字為約略值，以官方規格為準）
Part 2 · 一把尺
13 / 34

## Slide 14
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · 合輯
12
990 TFLOPS 哪來的？時脈 × 單元數 × 每 cycle 運算數
峰值算力 = 單元數 × 每 cycle 運算數 × 時脈 (clock)
同一顆 H100 | 單元數 | 每 cycle 運算數 | 時脈 | = 峰值
CUDA core 路徑（fp32） | 132 SM × 128 | × 2（FMA：a×b+c 一次算 2 FLOPs） | ~2.0 GHz | ≈ 67 TFLOPS
Tensor core 路徑（bf16） | 132 SM × 4 | × ~1024（小矩陣乘加一口氣做完） | ~1.8 GHz | ≈ 990 TFLOPS
頻寬是同一條公式：HBM3 ≈ 5120-bit 介面 × ~5.2 Gb/s/pin ÷ 8 ≈ 3.35 TB/s ——「算力與頻寬都是：寬 × 時脈」。
兩條路徑時脈幾乎一樣、峰值差 ~15×——算力來自「每 cycle 運算數」不是 clock；GPU 時脈甚至比 CPU 低（Part 1）。
Part 2 · 一把尺
14 / 34

## Slide 15
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · 合輯
13
tiling：把資料留在晶片內重複用 → AI 變高
naive
每個輸出都從 HBM 重讀整行整列 → HBM 讀 ~O(N³)。
HBM 讀取：大
tiled
block 載入 shared memory 一次、晶片內重複用 T 次 → HBM 讀 ÷T。
小
tiling →
同樣 FLOPs、更少 bytes
→ 推進 compute-bound
這就是 cuBLAS / tensor core kernel 都重度 tiling 的原因——Part 5 的 FlashAttention 是同一招的演算法版。
Part 2 · 一把尺
15 / 34

## Slide 16
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · 合輯
14
Training：吃算力，但更怕「裝不下」
為什麼通常 compute-bound
大 batch → 大 GEMM → AI 高
forward / backward 都是大矩陣乘法
算力利用率高、餵得飽 tensor core
但記憶體同時要放下
權重 weights
啟動值 activations（留著等 backward）
梯度 gradients
優化器狀態（Adam ≈ 2× 參數，fp32）
訓練的痛點常是「裝不下」(容量) 不是「餵不飽」(頻寬)——所以有梯度檢查點、ZeRO、offload。
Part 3 · 模型上機
16 / 34

## Slide 17
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · 合輯
15
Inference 兩階段：prefill vs decode
時間軸 →
prefill（一次吃整段 prompt）
decode（一次一 token，逐步生成）
Prefill — compute-bound
整段 prompt 一起算 → 大 GEMM、AI 高，像訓練的 forward。
Decode — memory-bound
一次一 token、batch 小 → GEMV、AI ≈ 1。下一頁解謎題①。
Part 3 · 模型上機
17 / 34

## Slide 18
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · 合輯
16
謎題①解答：decode 每 token 重讀整份權重
每產生 1 個 token，就要把「整份權重」從 HBM 讀一遍。
14
GB
7B 模型 fp16 權重
4.2
ms / token
14 GB ÷ 3.35 TB/s
~240
tokens/s
batch=1 的延遲上限
「<5% 算力利用率」的根源：時間都花在搬權重，tensor core 在閒置。換更強算力救不了。
Part 3 · 模型上機
18 / 34

## Slide 19
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · 合輯
17
KV cache：省了重算，換來頻寬與容量壓力
是什麼
快取過去 token 的 Key / Value，讓每一步不必對整段序列重算 attention——是讓 decode 還能用的關鍵優化。
代價
隨序列長度線性增長
每步都要讀它 → 頻寬壓力
要存住它 → 容量壓力（限制 batch / context）
KV 大小 ≈ 2 × layers × heads × head_dim × seq_len × batch × dtype
context 越長 decode 每步要讀的越多 → 越 memory-bound。Part 5 的 GQA / Mamba 都是衝著它來的。
Part 3 · 模型上機
19 / 34

## Slide 20
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · 合輯
18
Batch 的魔法：throughput vs latency
為什麼加大 batch 有用
batch=1：讀一次權重只服務一個請求 → 浪費
batch=N：同一次權重讀取服務 N 個請求
→ 吞吐近乎線性升、單步延遲幾乎不變
直到變 compute-bound 或 KV cache 裝不下
Chart: batch size
| 1 | 8 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024
tokens/s（示意） | 3 | 25 | 100 | 200 | 400 | 800 | 930 | 930
吞吐升、但「單一請求的延遲」沒變快——batch 是攤平權重讀取，不是加速。
Part 3 · 模型上機
20 / 34

## Slide 21
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · 合輯
19
壓軸：prefetch / overlap —— 把搬運藏在運算後面
naive
搬0
算0
搬1
算1
搬2
算2
overlapped
搬0
搬1
搬2
算0
算1
算2
省下的時間
第二條 stream 預取下一批：compute 一邊算、copy 一邊搬。DataLoader 的 num_workers + pin_memory + prefetch 是同一招。
搬運省不掉時就把它藏起來，讓昂貴的算力不再空等——資料搬遷篇的收束。
Part 4 · 資料搬遷
21 / 34

## Slide 22
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · 合輯
20
平行度不是硬體給的，是模型「暴露」出來的
batch
樣本之間天然獨立
pixel / 空間
卷積對每個位置獨立
channel / head
特徵維度切開算
token / 時間步
RNN：序列相依 ✗ attention：獨立 ✓
layer (pipeline)
層間相依，只能流水線
模型設計 = 決定把計算依賴圖畫成「深的鏈」還是「寬的樹」。RNN 暴露 B×H，attention 暴露 B×T×H。
Part 5 · 共同演化
22 / 34

## Slide 23
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · 合輯
21
硬體 → 模型：CNN 等了 23 年的不是想法
1989
LeCun ConvNet
想法已存在，CPU 訓不大
2012
AlexNet ×2 GTX 580
遊戲卡訓一週，ImageNet 拉開 10pp
之後
VGG / ResNet…
捲積=GEMM，吃滿 GPU
為什麼 CNN 跟 GPU 一拍即合：捲積經 im2col 攤平就是大 GEMM；pixel / channel / batch 全平行；權重重複用 → AI 高 → compute-bound。
Hardware lottery（Sara Hooker）：不是最好的想法贏，是最合當代硬體的想法贏。
Part 5 · 共同演化
23 / 34

## Slide 24
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · 合輯
22
硬體 → 模型：Transformer 為平行而生
RNN 訓練：T 步的鏈
h0
h1
h2
h3
h_t 依賴 h_{t−1} → token 軸只能一步步來；暴露平行度 B×H。
Attention：整段一次 matmul
整段序列攤成 (B·T)×H 的大 GEMM → token 軸從鏈變寬；暴露 B×T×H。
論文自己說的（2017）：RNN 的序列本質 “precludes parallelization”；Transformer “allowing significantly more parallelization”。
Transformer 贏不是因為 FLOPs 少（O(T²) 其實更多），是把計算重排成 GPU 吃得下的形狀。
Part 5 · 共同演化
24 / 34

## Slide 25
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · 合輯
🔬 互動環節 ②
講者：切出去打開玩具級 Transformer 地圖（T=5、d=6、2 heads——同構縮小版，decoder-only 全景與單一 matmul 的 L2/HBM 搬運）
interactive/transformer_map.html
全景 decoder
Block
Attention
Head
計算子
FlashAttn
硬體 3 機
三種執行模式切著看：訓練 / Prefill / Decode ——資料流、KV cache、GEMM→GEMV、利用率全部跟著變
建議動線：全景（decoder-only）→ Block → Attention（分叉＝平行軸）→ Head 看矩陣 → 計算子：matmul 的 L2⟷HBM 搬運 → FlashAttention（線上 softmax，←/→ 逐步看 S 怎麼不落 HBM）→ 硬體層 GPU/TPU/Groq；配 T/P/D 看 compute-bound→memory-bound
Part 5 · 共同演化
25 / 34

## Slide 26
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · 合輯
23
模型 → 硬體：箭頭反過來
Tensor core（Volta, 2017）
DL 負載九成是 GEMM → 做專用矩陣乘加單元
TPU systolic array
整顆晶片就是一台矩陣乘法機
H100「Transformer Engine」
硬體功能直接用模型命名；fp8 為 transformer 訓練而做
H200：HBM 加到 141 GB
不是算力不夠，是 KV cache（Part 3）吃容量+頻寬
精度 fp32→fp16→bf16→fp8→fp4
模型端證明訓得動 ⇄ 硬體端做出來，一步步往返
這是一個迴圈，不是單向因果：硬體決定哪些模型贏，贏的模型再回頭改造硬體。
Part 5 · 共同演化
26 / 34

## Slide 27
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · 合輯
24
TPU：另一條路 — systolic array（脈動陣列）
設計哲學：GEMM 專用到極致
MXU = 128×128 個 MAC 排成陣列
weight-stationary：權重釘在格子裡，資料流過去
沒有 warp、沒有動態排程——資料跟著 clock 齊步走
XLA 編譯器把整個計算圖先排好（靜態）
代價：動態形狀 / 稀疏 / 分支不友善
Transformer 在 TPU 上
訓練 / prefill 的大 GEMM = 甜蜜點，利用率高
decode 的小 GEMV 一樣餵不滿陣列 → 一樣 memory-bound
bf16 就是 TPU 帶進主流的（模型→硬體→模型的迴圈）
也配 HBM——頻寬牆跨硬體成立
GPU 用「上萬 lane + 動態排程」、TPU 用「固定資料流 + 編譯器」——兩條路都是為 GEMM 而生；瓶頸物理相同。下一頁看第三條路 Groq。
Part 5 · 共同演化
27 / 34

## Slide 28
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · 合輯
25
Groq LPU：KV 塞不下晶片 → 乾脆把記憶體全做成 SRAM
GPU / TPU 的 decode 痛點
HBM
權重+KV ~GB
SRAM
L2 50MB
tensor
core
每步重串流
KV cache 可達 GB ≫ L2 50MB ≫ shared 228KB
→ 放不進晶片 → 每 token 從 HBM 重新串流
decode 卡在 3.35 TB/s 的 HBM 頻寬
Groq 的答案：砍掉 HBM、全用 SRAM
~230 MB SRAM / chip × 幾十~幾百顆
SRAM ~80 TB/s ≈ HBM 的 20×+ → 沒有那條串流
一樣 memory-bound，但「記憶體」快 20×+ → decode token/s 大幅領先
代價：一顆只 230MB → 切片散到很多顆 + 確定性網路
記憶體牆是物理：GPU 在 HBM 上想辦法（FlashAttention 省 S、GQA 省 KV）、Groq 直接換掉 HBM——三條路都在繞同一道牆。互動地圖硬體層可切 GPU/TPU/Groq。
Part 5 · 共同演化
28 / 34

## Slide 29
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · 合輯
26
Case study CNN：FLOPs ≠ 速度
MobileNet：depthwise separable
紙上 FLOPs ÷ 8–9（9C² → 9C + C²）
但 depthwise 每 byte 只做幾次運算 → AI 個位數、memory-bound
channel 軸被拆散 → 餵不滿 tensor core
它的目標硬體本來就是手機 CPU
ConvNeXt（2022）：反向操作
用 transformer 時代配方重設計 ResNet
敢用 7×7 大 kernel：FLOPs 多但平行度好、AI 高
GPU 上「多而齊」常勝過「少而碎」
紙上 FLOPs 是 CPU 思維；GPU 上要問 bytes 與平行度——和 decode memory-bound 同一個道理。
Part 5 · 共同演化
29 / 34

## Slide 30
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · 合輯
27
Case study Transformer：演算法遷就記憶體階層
FlashAttention（2022）
數學完全不變（exact attention）
tiling + 線上 softmax → T×T 矩陣從不落地 HBM（Part 2 的招）
同樣 FLOPs、bytes 大減 → 快 2–4×、記憶體 O(T²)→O(T)
改的不是數學，是資料的「住址」
MQA / GQA
Part 3：decode 每 token 要搬整份 KV cache
乾脆改模型：多個 Q head 共用一組 KV head
Llama 2 70B：64 Q head 共用 8 組 KV → KV bytes ÷8
為了頻寬連架構都改，接受輕微品質代價
Part 5 · 共同演化
30 / 34

## Slide 31
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · 合輯
28
Case study 混合架構：一個模型、兩種硬體人格
Mamba / SSM（2023）：雙目標共同設計
訓練時：parallel scan 攤平 T 軸 → 平行、compute-bound、吃滿 GPU ｜ 推論時：退回遞迴、每 token O(1) 狀態 → 沒有越長越肥的 KV cache
但固定狀態 = 有損記憶，精確長程檢索不如 attention → 2024 起主流是混血：
Jamba / Griffin（attention × SSM 交錯）；Conformer = 卷積（局部）+ attention（全局），也是同類混血思路。
架構設計越來越像：在硬體約束下解最佳化問題。
Part 5 · 共同演化
31 / 34

## Slide 32
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · 合輯
29
設計／選模型前，先問三個硬體問題
①
平行度在哪個軸？有多寬？
餵不餵得飽上萬條 lane（B / T / pixel / channel / head）
②
每搬一個 byte 做幾次運算？
AI 落在 roofline 哪一區（Part 2 的尺）
③
序列相依的鏈有多長？
Amdahl 的 (1−p)：訓練看 T 軸、推論看 decode 步數
用三問掃模型史：CNN（✓✓✓）→ RNN（✗鏈長）→ Transformer（訓練✓✓✓；decode ✗鏈長✗AI低）→ Flash/GQA（修 bytes）→ Mamba/混合（修鏈）
Part 5 · 共同演化
32 / 34

## Slide 33
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · 合輯
30
動手做：五個可重現的 demo
demo | 對應篇章 | 展示概念 | 關鍵觀察
01_roofline_mini | Part 2 | compute vs memory bound | 瘦長矩陣掉進 memory-bound 區
02_pinned_vs_pageable | Part 4 | 進出站 / DMA | pinned H2D 快 ~2×
03_decode_memory_bound | Part 3 | decode 瓶頸 / batch 攤平 | step 延遲平、tokens/s 線性升
04_prefetch_overlap | Part 4 | 把搬運藏在運算後面 | overlap 提升 ~1.7×（示意）
05_flops_vs_parallelism | Part 5 | FLOPs ≠ 速度 | LSTM 輸給 FLOPs 多 1.75× 的 transformer；depthwise ÷8.7 FLOPs 只 ÷3.7 時間（M2 實測）
程式在 repo 的 demos/ 下，每個資料夾一個 run.py + README。計時規範：warmup → 同步圍住 → 取中位數。
GPU 記憶體與資料搬遷 · 合輯
33 / 34

## Slide 34
全系列帶走三句話
1
先問 compute-bound 還是 memory-bound——用算術強度那把尺。
很多「慢」是頻寬問題不是算力問題；換更貴的算力救不了 memory-bound。
2
瓶頸＝資料必經的最慢那段路；省不掉就藏起來。
tiling 把資料留在快的地方、pinned+overlap 把搬運藏在運算後面、選型看頻寬+容量。
3
模型與硬體互相塑造——看新架構先問三個硬體問題。
平行軸？每 byte 幾次運算？序列鏈多長？CNN → Transformer → 混合，就是輪流補洞。
速度的故事，大半是「資料在哪、怎麼搬、誰能平行」的故事。 🎉