## Slide 1
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · S1 / 共 4 場
為什麼會慢？
Roofline 與記憶體階層
從計算機組織與 GPU 架構，判斷一個運算是被「算力」還是「記憶體頻寬」卡住。
聽眾：data science 背景 · 目標：建立「先問 compute-bound 還是 memory-bound」的反射

## Slide 2
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · S1
01
一個開場謎題
同一張 H100，跑 batch=1 的 LLM 解碼（decode）時，
tensor core 的算力利用率常常不到 5%。
我們買了全世界最貴的「算力」，
卻幾乎用不到——為什麼？
< 5%
batch=1 解碼時的算力利用率
（瓶頸不在算力，而在資料搬運）
👉 答案不是「算力不夠」，而是「資料搬不夠快」。本場就在拆解這件事。
為什麼會慢？Roofline 與記憶體階層
2 / 11

## Slide 3
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · S1
02
兩種「慢」：你被誰卡住？
Compute-bound
算力受限
瓶頸：峰值 FLOPS（算得不夠快）
症狀：算力利用率高、加大 batch 也快不了
典型：大矩陣乘法、模型訓練
Memory-bound
頻寬受限
瓶頸：記憶體頻寬（資料搬不夠快）
症狀：算力利用率低、加大 batch 吞吐會上升
典型：自迴歸解碼、element-wise 運算
怎麼判斷自己在哪一邊？用一把尺：算術強度（下一頁）。
為什麼會慢？Roofline 與記憶體階層
3 / 11

## Slide 4
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · S1
03
CPU vs GPU：兩種設計哲學
CPU — latency-oriented
少數強核、大 cache、亂序執行；把「單一任務」做到最快。
GPU — throughput-oriented
海量簡單核心、用大量 thread 互相掩護延遲；把「總吞吐」做到最大。
關鍵：GPU 靠「同時跑很多」藏住記憶體延遲——但前提是資料餵得上。否則核心再多也在空等。
為什麼會慢？Roofline 與記憶體階層
4 / 11

## Slide 5
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · S1
04
一把尺：算術強度 (Arithmetic Intensity)
AI = 完成運算的 FLOPs ÷ 需搬動的 Bytes
單位：FLOPs / Byte —— 每搬 1 個位元組，能換到幾次浮點運算
AI 高 → compute-bound
每搬一點資料就做很多運算，餵得飽算力。例：大方陣 GEMM，AI ≈ 數百。
AI 低 → memory-bound
大多時間在等資料。例：矩陣×向量 GEMV，AI ≈ 1–2（fp16）。
為什麼會慢？Roofline 與記憶體階層
5 / 11

## Slide 6
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · S1
05
Roofline：一眼看出你的天花板
可達成
算力
算術強度 AI (FLOPs/Byte) →
ridge point
頻寬上限
算力上限
GEMV
大 GEMM
斜線 = 頻寬上限
(memory-bound)
平頂 = 算力上限
(compute-bound)
轉折 = ridge point
點落在斜線上 → 受頻寬限，換更強的算力也沒用
為什麼會慢？Roofline 與記憶體階層
6 / 11

## Slide 7
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · S1
06
Ridge point 範例：H100
990
TFLOPS
BF16 tensor 峰值算力
3.35
TB/s
HBM3 記憶體頻寬
≈300
FLOPs/Byte
ridge point = 算力 ÷ 頻寬
算術強度 < 300 的運算，再強的 tensor core 也餵不飽——你只能拿到「頻寬的速度」。
（數字為約略值，以官方規格為準）
為什麼會慢？Roofline 與記憶體階層
7 / 11

## Slide 8
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · S1
07
記憶體階層：每遠一站，慢一個數量級
層級 | 約略頻寬 | 備註
暫存器 Register | 數十 TB/s | 晶片內最快
共享記憶體 / L1 | 數十 TB/s | 程式可控（tiling 的關鍵）
L2 cache | 數 ~ 數十 TB/s | 晶片內快取
HBM（GPU 全域記憶體） | 2 ~ 4.8 TB/s | A100~2 / H100~3.35 / H200~4.8
NVLink（GPU↔GPU / C2C） | ~900 GB/s | 比 PCIe 快一個量級
PCIe（Host↔Device） | Gen4 ~32 / Gen5 ~64 GB/s | 最常被跨越的瓶頸
CPU DRAM（DDR5） | ~50 ~ 100+ GB/s | 主機記憶體
NVMe SSD | ~3 ~ 7 GB/s | 資料集 / 權重來源
HBM 是 TB/s、PCIe 是 GB/s——差約 100×。這就是為什麼「跨 PCIe 進出」這麼貴。
為什麼會慢？Roofline 與記憶體階層
8 / 11

## Slide 9
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · S1
08
心法：瓶頸＝資料必經的最慢那段路
NVMe SSD
~7 GB/s
CPU DRAM
~100 GB/s
PCIe ~32 GB/s
← 瓶頸
GPU HBM
~3.3 TB/s
運算單元
SM / Register
數十 TB/s
HBM 內部再快，只要資料被迫反覆跨 PCIe 進出，整段就被最慢的 PCIe 拖住——這就是「memory 一進一出」的代價。
為什麼會慢？Roofline 與記憶體階層
9 / 11

## Slide 10
GPU 記憶體與資料搬遷讀書會 · S1
09
動手：roofline_mini demo
這個 demo 做什麼
跑不同形狀的矩陣乘法
量「達成 TFLOPS」與「算術強度」
看瘦長矩陣如何掉進 memory-bound
$ python run.py \
--peak-tflops 990 --peak-bw 3.35
會看到（示意）
shape | AI | TFLOPS | bound
GEMV | 1.0 | 8 | memory
skinny 64 | 1.9 | 61 | memory
square 2048 | 341 | 612 | compute
square 8192 | 1365 | 780 | compute
（數字示意；實際依 GPU 而定）
你會親眼看到：同一張卡，矩陣形狀就決定你落在 roofline 的哪一區。
為什麼會慢？Roofline 與記憶體階層
10 / 11

## Slide 11
本場帶走三件事
1
先問：compute-bound 還是 memory-bound？
用算術強度（FLOPs/Byte）這把尺判斷。
2
記憶體階層每遠一站，慢一個數量級。
瓶頸＝資料必經的最慢那段路（常是 PCIe）。
3
很多 inference 的慢，是頻寬問題、不是算力問題。
換更貴的算力救不了 memory-bound。
下一場 S2 GPU 架構與 HBM：資料在晶片內怎麼走（SM / warp / tensor core / shared memory）